И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

при работе с искровым дефектоскопом

(наименование)

ИОТВ 72-04

(обозначение)

место и год выпуска

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

при работе с искровым дефектоскопом

(наименование)

ИОТВ 72-04

(обозначение)

Разработана и утверждена с участием профсоюза

(протокол заседания профкома от  ___________ , № _______ )

- Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе с искровым дефектоскопом допускаются монтеры ЭХЗ, обученные правилам техники безопасности при работе с дефектоскопом, прошедшие соответствующий инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности при работе с прибором.

1.2. Опасными производственными факторами являются: повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.3. Электромонтер должен знать устройство и принцип действия
ремонтируемого оборудования, назначение и использование контрольно-
измерительных приборов, уметь читать принципиальные электрические схемы и чертежи, знать характеристики и назначение основного электрооборудования, основы технологии перекачки нефти, а также, технически правильно выполнять вес виды работ согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.4. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Не допускается находиться на рабочем месте, территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

Курить и принимать пищу  разрешается только в специально отведенных для этих целей местах.

1.5. При выполнении работы использовать только исправный инструмент и применять его только по назначению.

1.6. Используйте положенную спецодежду и спецобувь согласно перечня. Спецодежду носите в застёгнутом виде, она не должна иметь свисающих частей, следов масляных пятен и порезов.

1.7. Использованный обтирочный материал (ветошь, тряпки) складывать в металлический ящик или другое специально отведенное место.

1.8. Электромонтёр должен уметь пользоваться противопожарным инвентарём и средствами пожаротушения.

1.9. Работник обязан соблюдать следующие требования по обеспечению пожаро- и  взрывобезопасности: содержать рабочее место в чистоте; не допускать скопления пыли на оборудовании и рабочих местах; не зажигать огонь в пожароопасных цехах; использованные обтирочные материалы хранить в металлических ящиках с плотно закрывающейся крышкой; содержать свободными проходы к средствам пожаротушения и путям эвакуации; уметь пользоваться противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения, при пожаре сообщать в пожарную службу по тел.

1.11. При выявлении каких-либо неисправностей оборудования, инструментов, приспособлений,  и других нарушениях не приступайте к работе до их устранения,  при невозможности устранения неисправностей своими силами, сообщите об этом руководителю работ.

1.10. При несчастном случае работник должен уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим на производстве.

1.11. Работник несет ответственность за нарушение данной инструкции, правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РБ.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом работы: оцените свое состояние здоровья, а также готовность и способность выполнять порученную работу.

2.2. При проведении контрольных испытаний необходимо надеть соответствующую рабочую одежду, защитную обувь. Подберите средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, и проверьте их  исправность и убедитесь в их пригодности, подтвержденной очередными испытаниями.

2.3. Получите задание у руководителя работ (бригадира, мастера, прораба или начальника участка), и всю необходимую для данного вида работ оснастку (оборудование, инструменты, приспособления).

2.4. Проверьте наличие на рабочем месте медицинской аптечки, первичных средств пожаротушения и их исправность.

2.5. Перед каждым вводом в эксплуатацию необходимо проверить следующие узлы прибора:

- Рукоятку на отсутствие влаги и загрязнений

- Функциональную готовность предохранительного выключателя

- Кабель высокого напряжения на отсутствие механических повреждений

- Правильное заземление прибора и контролируемого

2.6. Перед введением искрового дефектоскопа в эксплуатацию необходимо проконтролировать рабочую площадку на отсутствие возможных помех и источников опасности (например, малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться).

3. Требования безопасности при выполнении работы.

3.1. Приступив  к выполнению производственного задания, сконцентрируйте внимание на безопасном его выполнении.

3.2. Во время работы не отвлекайтесь и не допускайте к работе посторонних лиц.

3.3. При контроле, проводимом в резервуарах или в тесных помещениях, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности (например, посты безопасности).

3.4. Особая осторожность требуется при использовании высоковольтных удлинительных кабелей и стержней, так как в том месте на рукоятке, где располагается устройство зажима электродов, нет контактной защиты.

3.5.  Не допускается работа или приближение к месту работы (к контрольному прибору, к контрольным электродам, к кабелю заземления, к контролируемому изделию и всем токопроводящим частям) ближе 3м. людям, имеющим сердечный стимулятор, так как при работе с прибором сердечный электростимулятор может переключиться в режим помех.

3.6. Прибор должен всегда заземляться. При переносе дефектоскопа на новое место, при отметке обнаруженного дефекта, при необходимости отвлечь внимание от наблюдения за щупом выключайте дефектоскоп при помощи тумблера, установленного на ручке щупа.

3.7. При выявлении каких-либо неисправностей оборудования, инструментов, приспособлений, нарушений технологических процессов не приступайте к работе до их устранения.  Производить контроль изоляции при влажной поверхности трубопровода, в сырую погоду и при снегопаде во избежание поражения электрическим током запрещается.

3.8. При применении соответствующих контрольных электродов должен быть гарантирован такой метод контроля, при котором не требуется дальнейшего соприкосновения c электродом .

3.9. После включения прибора не прикасаться больше к участку за красным изолятором. То же самое справедливо для электродов размещенных в ручке прибора. Непреднамеренное задействование предохранительного переключателя (например при установке или замене контрольных электродов) может привести к электрическому пробою на контролёра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.	При возникновении пожара вызовите пожарную службу по тел.     и примите меры по ликвидации очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения. О случившемся доложите руководителю подразделения (начальнику смены).

4.2. При возникновении аварийной ситуации, примите меры по ее локализации, сообщите об аварии начальнику.

4.3. При несчастных случаях с людьми снятие напряжения для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно без предварительного разрешения, после чего окажите пострадавшему доврачебную помощь.

4.4. Во всех случаях аварийных ситуаций должны выполняться все технические мероприятия по безопасности проводимых ремонтных работ.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1.  Выключить прибор, снять заземление.

5.2.  Очистить дефектоскоп от пыли и грязи, сложить в специальный футляр.

5.3. Спецодежду вычистите, индивидуальные приспособления приведите в порядок. Выполните правила личной гигиены.

5.4. О всякой замеченной неисправности сообщите руководителю работ.