БУРЕНИЕ  СКВАЖИН

для  монтажа глубинных  анодных  заземлений

1. До  начала  монтажа  самоходной  буровой  установки  выбирается  и  подготавливается

площадка, на  котором  будет  выполняться  бурение  скважин, при  этом  должны

соблюдаться  следующие требования:

2. Расстояние от буровой  установки до жилых и производственных помещений, охранных

зон  железных  и  шоссейных  дорог, нефте- и газопроводов  должно  быть  не  менее  высоты

вышки  (мачты) плюс  10 м  и  кроме  того  должно  удовлетворять  требованиям  пожарной

безопасности.

3. Наименьшее  расстояние  по  горизонтали  от  буровой  установки  до  охранной  зоны

воздушной  линии  электропередачи  (ВЛ) должно  быть  не  менее  высоты  вышки  (мачты).

Расстояние от проводов ВЛ до перемещаемых машин (грузов) в зависимости от напряжения должно быть не менее: 1,0 м – для ВЛ 110 Кв;  1,5 м – для ВЛ 150 Кв;  2,0 м – для ВЛ 220 Кв; 3,0 м – для ВЛ 500 Кв.

4. До монтажа буровой установки буровая площадка должна быть спланирована и очищена.

Планировка включает устройство:  удобных подьездов; зумфов и канав для сбора

глинистого  раствора.

5. Работы по бурению скважины должны начинаться только на законченной монтажом буровой установке при наличии геолого-технического наряда и после оформления акта о приёме буровой установки в эксплуатацию.

6. При бурении скважин глубиной до 300 м самоходными (передвижными) буровыми установками акт о приёме установки в эксплуатацию составляются перед началом полевых, работ* после каждого капитальною ремонта и  расконсервации.

В процессе эксплуатации самоходная буровая установка должна осматриваться.

Буровым мастером – не реже одного раза в декаду и бурильщиком – при приемке и сдаче смены.

Кроме того, состояние вышки (мачты) должно проверяться в следующих случаях:

а) до начала и после передвижения буровой установки;

б) перед спуском колонны обсадных труб;

в) после ветра силой б баллов и более для открытой местности и 8 баллов и более;

г} да и после работ, связанных с ликвидацией аварий.

Результаты осмотра главным инженером (техруком), механиком и буровым мастером должны записываться в «Журнал проверки состояния техники безопасности» , бурильщиком – в буровой журнал. Обнаруженные неисправности должны устраняться до начала работы.

7. Роторное бурение скважин для устройства глубинных анодных заземлителей глубиной до 50 м будет осуществляться самоходной буровой установкой УРБ 2,5 А на базе а/м Зил 131. Бурение будет осуществляться вращательным способом со сплошным забоем с прямой промывкой глинистым раствором или водой по породам V категории  буримости (глины, суглинки, дресва с наличием гравия и гальки размером менее 80 мм) с применением  трехшарошечных  долот марки СТ d. 444,5-295 мм.

Для соблюдения вертикальности скважины будет использоваться нижняя направляющая труба d.219 мм  смонтированная  с  переходниками  для завинчивания трехшарошечного долота и верхней  колоны  бурильных труб  d. 60-73 мм.

Конструкция  скважины  для устройства глубинного  анодного  заземлителя достаточно простая: кондуктор  и  обсадная  колонна.  Кондуктор предназначен для  закрепления устья  скважины  от  размыва  глинистым  раствором,  а  также  обеспечения  вертикальности  скважины будет  выполняться  из  трубы  d.325 мм  длиной  6 м.   Обсадная  колонна является основным для крепления  скважин  и  монтажа  глубинного  анодного  заземлителя  и  будет  монтироваться  из  труб d. 219 мм.  Затрубное  пространство  кондуктора  по  всей  длине  и  обсадной  колонны  на  высоту  1 м  будет  зацементировано.

Параметры  технологического  режима  роторного  бурения  скважин  для  монтажа  ГАЗ

| Категория пород по буримости | Режимы бурения | Возможная скорость бурения, м / час |
| --- | --- | --- |
|  | Удельная нагрузка на долото марки СТ, Кн | Частота вращения, с -1 | Расход промывоч. Жидкости, л/с |  |
| V | 2,0…3,0 | 3,3…5,0 | 5…6 | 1,0…2,0 |