Предлагаю Навесной лоток для размещения инструмента и запасных частей и др.  для станции катодной защиты.

При ремонте или проведении технического обслуживания , необходимо пользоваться различным инструментом, приборами и запасными частями, так как возле станции катодной защиты(СКЗ) не имеется верстака или стола, это приводит к скоплению большого количества приборов и инструмента в одних руках, из-за чего возникают неудобства в работе и уменьшается производительность труда.

Предлагаю техническое решение  для избежание выше перечисленных проблем.

Предлагаю использовать нижеследующую методику изготовления и установки навесного лотка:

1. Изготавливаем приспособление в соответствии со схемой;

2. Из листовой стали толщиной 1,5 – 2мм изготавливаем лоток в соответствии с чертежом и захваты;

3. Привариваем захваты в соответствии с чертежом;

4. Производим покраску лотка и захватов;

5. При производстве ремонтных работ на СКЗ лоток навешивается в соответствии с чертежом.

Заключение подразделения, отдела, службы, к деятельности которых непосредственно относится рационализаторское предложение: данное предложение  позволяет устранить недостатки при  обслуживании станции катодной защиты.