# Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС

Назначение

Индикатор предназначен для выявления изолирующих фланцев и муфт на трубопроводах, имеющих сопротивление изоляции менее 10 Ом, для обнаружения контактов трубопроводов с футлярами, гильзами и другими металлическими сооружениями.

Условия эксплуатации

Индикатор обеспечивает надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов внешней среды:

- верхнее значение температуры окружающей среды 55 °С;

- нижнее значение температуры окружающей среды минус 20 °С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 30 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Принцип работы

Работа индикатора основана на сравнении падения напряжения на изолирующем соединении с образцовым напряжением. Сравнение происходит на переменном токе, поэтому учитывается комплексное сопротивление изолирующего соединения. Включение индикатора происходит автоматически, при наличии сопротивления между контактными полотнами менее 0,5 МОм, либо присутствия напряжения. Отключение происходит через 3 ... 5 сек, после отключения контактных полотен. В выключенном состоянии индикатор потребляет ничтожно малый ток, сопоставимый с током саморазряда элементов питания.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Величина сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора "Замыкание", Ом | 10 ± 2,5 |
| Напряжение питания, В | 4,8...6 |
| Величина сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора "Контакт", МОм, менее | 0,5 |
| Максимальный ток потребления в режиме индикации, мА | 100 |
| Максимальный ток потребления в выключенном состоянии, мА | 0,05 |

Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС соответствует техническим условиям ТУ 3435-004-51996521-2005.

Ставропольский радиозавод «Сигнал»

Email Signal1@stav.ru

Тел 8652 55-15-03 Паньков Виктор Иванович

Директор по маркетингу и торговле Константинов Виктор Иванович.8652  77-93-30